## Приложение 1 к Конкурсной документации

## Утверждаю

## первый заместитель главы администрации 
Сосновоборского городского округа 
С.Г.Лютиков
"__"______________________2019 г.

## 188540, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 46, каб. 320 
8(81369)- 6-28-13, 6-28-27 pov@meria.sbor.ru

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  ул.Парковая д.25, г.Сосновый Бор                 .

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии).

3. Серия, тип постройки.

4. Год постройки             2015 год                                                                             .

5. Степень износа по данным государственного технического учета.                 .

6. Степень фактического износа      10%                                                                  .

7. Год последнего капитального ремонта - нет.

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома

аварийным и подлежащим сносу                                нет                                               .

9. Количество этажей    5   , в.т.ч подземных         нет                                             .

10. Наличие подвала      да      .

11. Наличие цокольного этажа     нет     .

12. Наличие мансарды    да     .

13. Наличие мезонина     да    .

14. Количество квартир               266                                                                            .

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества.

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений

в многоквартирном доме непригодными для проживания.

17.  Перечень  жилых помещений, признанных  непригодными дляпроживания

(с указанием  реквизитов  правовых  актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания).

18. Строительный объем 80296 куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами,

коридорами и лестничными клетками         15936,3          кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир)        15512,9      кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не

входящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме)  0 кв. м

г)  помещений  общего  пользования  (общая  площадь  нежилых помещений,

входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме)                7250,2      кв. м

20. Количество лестниц                        10                                                                   шт.

21. Уборочная площадь лестниц (включая  межквартирные

лестничные площадки)                       3055                                                                        кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров                кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)   4195,2               кв. м

24. Площадь земельного участка, входящего  в состав общего имущества многоквартирного дома   17924    кв.м..

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) 47:15:0106004:63            .

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | ж/б, ленточный | хорошее |
| 2. Наружные и Внутренние капитальные стены | Каркас- монолитный ж/б, кирпич кирпич | хорошее |
| 3. Перегородки | газобетонные блоки, кирпич | хорошее |
| 4. Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | монолитный ж/б монолитный ж/б монолитный ж/б | хорошее хорошее хорошее |
| 5. Крыша | плоская, рулонная | удовлетворительное |
| 6. Полы | бетонные, керам. плитка, линолиум | хорошее |
| 7. Проемы окна двери (другое) | металлопластик, 2-х камерные стеклопакеты входные- металлические, внутренние - деревянные | хорошее хорошее |
| 8. Отделка внутренняя наружная (другое) | обои нет (кирпич) | хорошее хорошее |
| 9. Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | 266 (эмалированные) 266 есть есть есть есть (пожарная) 10 (асбестоцементные трубы) 10 (пассажирские) естественная | хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | централизованное городские водопроводные сети городские тепловые сети городские канализационные сети нет городские тепловые сети городская котельная | хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее хорошее |
| 11. Крыльца | 10 | хорошее |