# Открытое акционерное общество «Российский концерн

по  производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»

# (ОАО «Концерн Росэнергоатом»)

# УТВЕРЖДАЮ

# Заместитель

генерального директора-

директор  филиала

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

«Ленинградская Атомная станция»

________________В.И. Перегуда

«          » ________________2015г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:

«Проведение оценки воздействия на окружающую среду деятельности по сооружению объекта по обращению с отработавшим ядерным топливом «Ленинградская АЭС. Отделение приема и отправки транспортных упаковочных комплектов  ТУК-109

(ОПО ТУК) »

# Заместитель директора по

капитальному строительству

-начальник УКС                                                                                 С.И. Буров

# Сосновый Бор  2015

# 1. Заказчик

Открытое акционерное общество «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция».

Юридический адрес: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл.

# 2.  Исполнитель

Акционерное общество «АТОМПРОЕКТ»).

Юридический адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.

Почтовый адрес: 197183, г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82.

# 3. Сроки проведения работ

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) определяются Календарным планом по теме: Подготовка документации и обеспечение проведения общественных обсуждений «Материалов обоснования лицензии на сооружение объекта по обращению с отработавшим ядерным топливом «Ленинградская АЭС. Отделение приема и отправки транспортных упаковочных комплектов ТУК-109 (ОПО ТУК)»

# 4. Основание для проведения работ

Основанием для проведения ОВОС являются:

- Федеральный закон от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды;

- Федеральный закон от 23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 года № 865 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности в области использования атомной энергии»;

- «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372.

5.Цели и задачи проведения работ

5.1 Целями проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) сооружения объекта по обращению с отработавшим ядерным топливом «Ленинградская АЭС. Отделение приема и отправки транспортных упаковочных комплектов ТУК-109 (ОПО ТУК)» являются:

- обоснование экологической и санитарно - эпидемиологической безопасности ОПО ТУК Ленинградской АЭС;

- учет мнения населения о возможных неблагоприятных факторах воздействия ОПО ТУК Ленинградской АЭС на окружающую среду и, при необходимости, разработка и реализация мероприятий по уменьшению или предотвращению возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и население;

- предотвращение или смягчение воздействия деятельности при сооружении ОПО ТУК на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и иных последствий;

- получение положительного заключения государственной экологической экспертизы на материалы обоснования лицензии на сооружение объекта по обращению с отработавшим ядерным топливом «Ленинградская АЭС. Отделение приема и отправки транспортных упаковочных комплектов ТУК-109 (ОПО ТУК)».

5.2 Основными задачами при проведении оценки воздействия на окружающую среду являются:

- определение характеристик намечаемой хозяйственной деятельности и возможных альтернатив;

- анализ состояния территории, на которую может оказать влияние намечаемая хозяйственная деятельность (состояние природной среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.);

- выявление возможных воздействий намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив;

- оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности, а также прогнозирование экологических и связанных с ними социальных и экономически последствий;

- организация и проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний по материалам ОВОС на территории муниципального образования «Город Сосновый Бор Ленинградской области»;

- корректировка материалов ОВОС по результатам общественных слушаний;

- утверждение окончательного варианта материалов ОВОС.

# 6. Исходные данные для проведения работ

Исходными данными для проведения ОВОС являются:

- «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую  среду в Российской Федерации», утверждённое приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от  16.05.2000 года № 372;

- результаты измерений системы радиационного контроля (СРК), включая результаты радиационного контроля окружающей среды (РКОС) Ленинградской АЭС;

- фондовые материалы;

- результаты производственного контроля состояния окружающей среды, полученные экологическими службами Ленинградской АЭС;

- материалы инженерных изысканий, выполненных для ОПО ТУК Ленинградской АЭС;

- проект и рабочая документация ОПО ТУК Ленинградской АЭС.

7.Основные методы проведения работ

Основными методами проведения работ являются:

- информирование населения о намерениях (в СМИ);

- разработка плана проведения общественных обсуждений;

- предоставление населению и общественным организациям материалов по оценке воздействия на окружающую среду лицензируемого вида деятельности по ОПО ТУК Ленинградской АЭС, а также, при необходимости, других материалов;

-  подготовка и организация совместно с органами местного самоуправления общественных слушаний;

- информирование населения и общественных организаций о месте и времени проведения общественных слушаний;

- проведение, совместно с органами местного самоуправления, общественных слушаний;

- сбор, обобщение и анализ замечаний и предложений, выявленных в процессе общественных слушаний;

- взаимодействие с населением и общественными организациями по выявленным, в процессе общественных слушаний, замечаниям и предложениям;

- составление протокола о результатах общественных слушаний и согласование его с органами местного самоуправления и общественными организациями;

- оформление материалов общественных слушаний;

- корректировка материалов ОВОС по результатам общественных обсуждений.

8. Требования к составу и содержанию материалов ОВОС

8.1 Разработка материалов ОВОС должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, включая:

- Федеральный закон РФ от 21.11.1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»;

- Федеральный закон РФ oт 09.01.1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон РФ от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон РФ oт 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

- Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;

- Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;

- Федеральный закон от 11 июня 2011 г. № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8.2 Состав и содержание материалов OВOC должны соответствовать «Положению об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденному приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. № 372;

8.3 Материалы ОВОС должны разрабатываться в соответствии с требованиями, утвержденными приказом от 06.07.2012 г. № 9/632-П ОАО «Концерн Росэнергоатом» MУ 1.5.1.99.0097-2012 «Методические указания. Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной и иной документации на осуществление видов деятельности в области использования атомной энергии».

8.4  В материалах ОВОС должны быть представлены следующие сведения:

- краткая информация о Ленинградской АЭС (компоновка, описание технологической схемы производства электроэнергии, систем безопасности, систем обращения с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами);

- описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности (различные расположения объекта, технологии и иные альтернативы в пределах полномочий заказчика), включая предполагаемый «нулевой» вариант (отказ от деятельности);

- анализ соответствия площадки сооружения ОПО ТУК Ленинградской АЭС установленным природно-экологическим критериям (наличие особо охраняемых природных территорий, мест обитания редких и исчезающих видов животных, птиц, рыб, занесенных в Красную книгу, мест нерестилищ, миграционных троп, пр.), меры по сохранению среды обитания, условий размножения объектов животного мира, водных биоресурсов;

- характеристика состояния природной среды в районе сооружения ОПО ТУК Ленинградской АЭС, характер имеющейся антропогенной нагрузки на окружающую среду на данной территории;

- данные о возможных неблагоприятных  воздействиях на окружающую среду и население от ОПО ТУК Ленинградской АЭС;

- планируемые мероприятия по предотвращению и/или смягчению возможного неблагоприятного воздействия на окружающую  среду и население от ОПО ТУК Ленинградской АЭС;

- возможные аварийные ситуации с учетом степени, характера экологических последствий, мер по их предупреждению, мер по обеспечению готовности к ликвидации аварий, включая описание противоаварийных мероприятий;

- оценка допустимости безвозвратного водопотребления, выявление  дефицита или резерва водных ресурсов, расчеты выбросов и сбросов вредных химических веществ, расчеты рассеивания, характеристика загрязнения сточных вод, порядок обращения с радиоактивными отходами и отходами  производства и потребления по ОПО ТУК Ленинградской АЭС;

- материалы мониторинга за состоянием окружающей среды;

- данные о воздействии на окружающую среду в период строительства, в том числе обращение с отходами строительного производства;

- прогноз оценки состояния окружающей среды от деятельности Ленинградской АЭС с учетом ОПО ТУК;

- результаты общественных обсуждений при подготовке окончательной редакции материалов ОВОС;

- резюме нетехнического характера.

# Согласовано от Ленинградской АЭС:

# Заместитель директора по капитальному строительству

начальник УКС                                                                                             С.И. Буров

И.о. начальника ОООС                                                                                   А.М. Ткачева

# Согласовано от АО «Атомпроект»:

Руководитель департамента проектирования (ДП-2)			     В.Ю. Ямов

Главный инженер проекта                                     				      Е.В. Строминов